Создание энергоэффективных объектов в сфере

жилищного строительства

В 2011 году был введен в эксплуатацию энергоэффективный дом по адресу: г. Кострома, м/р-н Жужелино, д. 31.

Энергоэффективный дом обладает следующими характеристиками:

1.	Краткая характеристика здания:

а)	Тип здания: Малоэтажный многоквартирный энергоэффективный жилой дом;

б)	Этажность здания: 3 этажа;

в)	Количество секций: 2 секции;

г)	Количество квартир: 18;

д)	Общая площадь жилого дома: 1170,76 м. кв.;

ж) Строительный объем здания: 6617,76 м. куб.

2.	Инженерные решения по повышению энергоэффективности:

2.1.	Наружные ограждающие и несущие конструкции:

а)	Наружные стены: газобетонные блоки автоклавного изготовления;

б)	Фасады: вентилируемый фасад на основе алюмокомпозита с утеплением минераловатными плитами;

в)	Окна: деревянные (клееный брус) тип «Евро окно» с тройным
остеклением и наружным низкоэмиссионным стеклом (i-стекло);

г)	Крыша: чердачная, скатная.

2.2	Источник теплоснабжения здания:

а) Индивидуальные газовые котлы (в каждой квартире): двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания на ГВС;

б) Тепловой насос (в каждой секции ): источником теплоснабжения для «тёплых полов» квартир является установка WPF 16М «ЭКО» VК3-80 (тепловой мощностью 16 кВт ) и 6 скважин глубиной 85 м каждая.

2.3	Вентиляция:

а)	Система рекуперации воздуха (поквартирная): индивидуальные
рекуператоры ТеФо2 - 40 мЗ/ч;

б)	Приточный клапан (в каждой комнате): КИВ-125 (Клапан
инфильтрации воздуха для стен с теплошумоизоляцией и фильтром).

2.4	Освещение мест общего пользования:

а)	Солнечная батарея: миниэлектростанция KIBOR 3 кВт;

б)	Энергосберегающие лампы;

в)	Датчики движения на включение освещения.

Подрядная организация ЗАО «ТермоДом МонолитСтрой» (г.Кострома, ул. Самоковская, д. 10а, тел.: 8(4942)63-93-19).